## Slide 1: R&D Academy - Kinect
Kinect For Windows
Stéphane VANACKER / Mickaël NIVET
20/02/2015

## Slide 2: Plan
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 3: Présentation du materiel
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 4: Différentes versions de Kinect (1)
Kinect v1 (Xbox 360) :
  Livré en Novembre 2010
  vendu à 24 millions d’exemplaires
Kinect for Windows
  Version spécifique permettant de gérer la profondeur à 50 cm (80 cm pour la version Kinect)
SDK Version | Date | Commentaires
1.0 | Février 2011 | Release initiale
1.5 | Mai 2012 | Intégration de Kinect Studio, Meilleure gestion des squelettes
1.6 | Octobre 2012 | Ajouts mineurs
1.7 | Mars 2013 | Ajouts mineurs
1.8 | Septembre 2013 | Ajouts mineurs

## Slide 5: Différentes versions de Kinect (2)
Kinect 2 (XBox One)
  2 systèmes d’exploitation avec un hyperviseur, la partie jeu tourne sur une variante de Windows 8
  Utilise l’interface Métro
  Possibilité de plugger la Xbox Smart Glass
Kinect 2 for Windows
Version | Date | Commentaire
2.0 | Novembre 2013 | - USB 3.0, - 1080p/30fps en comparaison au VGA à 30fps
Version | Date | Commentaire
2.0 | Juillet 2014 | Version spécifique comme l’est la Kinect 1 pour Windows

## Slide 6: Capteurs
Capteur | Spécifications
Camera | RGB ou YUV 640x480 30fps ou 1280x960 12fps ou 1080p 30fps (v2 uniquement) Champ de vision horizontal : 57 degrés Champ de vision vertical : 43 degrés

## Slide 7: Capteurs
Capteur | Spécifications
Emetteur IR + Capteur de profondeur | Portée du capteur : 80cm – 6m (jouable entre 1,2 m – 3,5 m) (à partir de 50 cm pour les versions Kinect for Windows)
Moteur d’inclinaison | Marge de déplacement : ± 27 degrés

## Slide 8: Capteurs
Capteur | Spécifications
4 Microphones | Suppression du bruit ambiant Suppression de l’écho Intégration avec le moteur de Reconnaissance Vocal de Windows (Windows Speech Recognition) Indice de confiance réglable entre 0 et 1.0f Gestion des mots reconnus, des mots hypothétiques

## Slide 9: Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 10: Pré-requis pour démarrer
Installation des SDKS
  1 SDK (version 1.8)
  Kinect Tool Box
    Examples de logiciels au dessus du SDK pour tester la Kinect
  Speech Recognition (différents langages)

## Slide 11: Architecture – Accès aux flux d’information
KinectSensorCollection
KinectSensor
KinectSensor
ColorStream
DepthStream
SkeletonStream
AudioSource

## Slide 12: Live Coding
Démonstration des capacités de base de la Kinect

## Slide 13: Live Coding : Focus sur les gestures
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 14
Modèle UML
SkeletonFrame
Skeleton
Skeleton
JointCollection
Joint (Head)
Joint (ShoulderCenter)
Etc.
SkeletonPoint
JointType

## Slide 15
Focus sur les typologies de points détectés

## Slide 16: Librairie / Framework Tierce
Pas mal de travail si on veut gérer des mouvements simples comme repérer un déplacement de bras à gauche ou à Droite
nothing provided before kinect V2 (Xbox One)
kinect V1 dans le toolkit (à compiler soit même) :
* face traking
* interaction (only hand location, press and grip. no swipe gesture)
Some public frameworks are also available
for this demo we choose to use Kinect Toolbox
which is with Vitruvius the two projects that
seems the most advanced kinect complement frameworks

## Slide 17: Live Coding : Focus sur lA reconnaissance vocale
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 18: Schéma d'architecture générale du robot
RS232
EPIA NANO P920
MOTOR_BOARD_32
MECHANICAL_BOARD
EEPROM
MOTEURS
PONT EN H
ROUES PROPULSION
ROUES CODEURS
CONTROLEUR CODEURS
CODEURS INCREMENTAUX
REGULATEURS DC-DC
BATTERIES
SERVOS
ACTIONNEURS
PUISSANCE
ORCHESTRATION
STRATEGIE CENTRALE
MOTORISATION

## Slide 19
Focus sur la reconnaissance vocale
RS232
EPIA NANO P920
Détection de commandes
(left / right / forward / backward / stop)
Envoi d’une commande sous forme de liaison Série Ex : mw2020 pour faire tourner les 2 moteurs doucement
Carte électronique principale
Carte électronique « Moteurs »

## Slide 20: Uart / Serial Module
Inclus dans le package System.IO.Ports et la classe SerialPort
Permet d’avoir le même niveau de fonctionnalité que HyperTerminal ou Termite
+ utilisé que l’USB ou l’Ethernet pour faire le lien entre des cartes mères et de l’embarqué
Paramètres à intégrer
  Taux de transmission (en bauds) : Ex : 115 200 bauds
  Test de parité de bits (pour la correction d’erreurs). En général, aucun
  Nombre de bits de données : Ex : 8
  Bits de Stops (En général 1)

## Slide 21: Questions ?