## Slide 1: R&D Academy - Kinect
20/02/2015

## Slide 2: Plan
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 3: Présentation du materiel
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 4: Différentes versions de Kinect (1)
Kinect v1 (Xbox 360) :
  Livré en Novembre 2010
  vendu à 24 millions d’exemplaires
Kinect for Windows
  Version spécifique permettant de gérer la profondeur à 50 cm (80 cm pour la version Kinect)
SDK Version | Date | Commentaires
1.0 | Février 2011 | Release initiale
1.5 | Mai 2012 | Intégration de Kinect Studio, Meilleure gestion des squelettes
1.6 | Octobre 2012 | Ajouts mineurs
1.7 | Mars 2013 | Ajouts mineurs
1.8 | Septembre 2013 | Ajouts mineurs

## Slide 5: Différentes versions de Kinect (2)
Kinect 2 (XBox One)
  2 systèmes d’exploitation avec un hyperviseur, la partie jeu tourne sur une variante de Windows 8
  Utilise l’interface Métro
  Possibilité de plugger la Xbox Smart Glass
Kinect 2 for Windows
Version | Date | Commentaire
2.0 | Novembre 2013 | - USB 3.0, - 1080p/30fps en comparaison au VGA à 30fps
Version | Date | Commentaire
2.0 | Juillet 2014 | Version spécifique comme l’est la Kinect 1 pour Windows

## Slide 6: Camera
Capteur :
  Lentilles détectant la couleur et la profondeur
  Micro à reconnaissance vocale
  Capteur motorisé pour suivre les déplacements
Champ de vision :
  Champ de vision horizontal : 57 degrés
  Champ de vision vertical : 43 degrés
  Marge de déplacement du capteur : ± 27 degrés
  Portée du capteur : 1,2 m – 3,5 m (à partir de 50 cm pour la version Kinect for Windows)
Fréquences :
  640*480 pixels @ 30 Hz

## Slide 7: Emetteur Infrarouge – Gestion de la distance
640*480 @ 30 Hz
Minimum : 80 cm / 50 cm
Maximum : 6 mètres

## Slide 8: Microphones
4 microphones intégrés
Suppression du bruit ambiant
Suppression de l’écho
Intégration avec le moteur de Reconnaissance Vocal de Windows (Windows Speech Recognition)
  Fonctionne avec un indice de confiance qu’on peut régler entre 0 et 1.0f
  Gère des mots reconnus, mots hypothétiques

## Slide 9: Architecture – Accès aux flux d’information
KinectSensorCollection
KinectSensor
KinectSensor
ColorStream
DepthStream
SkeletonStream
AudioSource

## Slide 10: Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 11: Pré-requis pour démarrer
Installation des SDKS
  1 SDK (version 1.8)
  Kinect Tool Box
    Examples de logiciels au dessus du SDK pour tester la Kinect
  Speech Recognition (différents langages)

## Slide 12: Architecture du SDK
Plusieurs Kinect
Plusieurs observateurs …

## Slide 13: Live Coding
Démonstration des capacités de base de la Kinect

## Slide 14: Live Coding : Focus sur les gestures
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 15
Modèle UML
SkeletonFrame
Skeleton
Skeleton
JointCollection
Joint (Head)
Joint (ShoulderCenter)
Etc.
SkeletonPoint
JointType

## Slide 16
Focus sur les typologies de points détectés

## Slide 17: Librairie / Framework Tierce
Pas mal de travail si on veut gérer des mouvements simples comme repérer un déplacement de bras à gauche ou à Droite
Ajout d’une librairie « FaceTrackData »

## Slide 18: Live Coding : Focus sur lA reconnaissance vocale
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 19: Schéma d'architecture générale du robot
RS232
EPIA NANO P920
MOTOR_BOARD_32
MECHANICAL_BOARD
EEPROM
MOTEURS
PONT EN H
ROUES PROPULSION
ROUES CODEURS
CONTROLEUR CODEURS
CODEURS INCREMENTAUX
REGULATEURS DC-DC
BATTERIES
SERVOS
ACTIONNEURS
PUISSANCE
ORCHESTRATION
STRATEGIE CENTRALE
MOTORISATION

## Slide 20
Focus sur la reconnaissance vocale
RS232
EPIA NANO P920
Détection de commandes
(left / right / forward / backward / stop)
Envoi d’une commande sous forme de liaison Série Ex : mw2020 pour faire tourner les 2 moteurs doucement
Carte électronique principale
Carte électronique « Moteurs »

## Slide 21: Uart / Serial Module
Inclus dans le package System.IO.Ports et la classe SerialPort
Permet d’avoir le même niveau de fonctionnalité que HyperTerminal ou Termite
+ utilisé que l’USB ou l’Ethernet pour faire le lien entre des cartes mères et de l’embarqué
Paramètres à intégrer
  Taux de transmission (en bauds) : Ex : 115 200 bauds
  Test de parité de bits (pour la correction d’erreurs). En général, aucun
  Nombre de bits de données : Ex : 8
  Bits de Stops (En général 1)

## Slide 22: Questions ?