## Slide 1: R&D Academy - Kinect
Kinect For Windows
Stéphane VANACKER / Mickaël NIVET
20/02/2015

## Slide 2: Plan
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 3: Présentation du materiel
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 4: Différentes versions de Kinect (1)
Kinect v1 (Xbox 360) :
  Livré en Novembre 2010
  vendu à 24 millions d’exemplaires
Kinect for Windows
  Version spécifique permettant de gérer la profondeur à 50 cm (80 cm pour la version Kinect)
SDK Version | Date | Commentaires
1.0 | Février 2011 | Release initiale
1.5 | Mai 2012 | Intégration de Kinect Studio, Meilleure gestion des squelettes
1.6 | Octobre 2012 | Ajouts mineurs
1.7 | Mars 2013 | Ajouts mineurs
1.8 | Septembre 2013 | Ajouts mineurs

## Slide 5: Différentes versions de Kinect (2)
Kinect 2 (XBox One)
  2 systèmes d’exploitation avec un hyperviseur, la partie jeu tourne sur une variante de Windows 8
  Utilise l’interface Métro
  Possibilité de plugger la Xbox Smart Glass
Kinect 2 for Windows
Version | Date | Commentaire
2.0 | Novembre 2013 | - USB 3.0, - 1080p/30fps en comparaison au VGA à 30fps
Version | Date | Commentaire
2.0 | Juillet 2014 | Version spécifique comme l’est la Kinect 1 pour Windows

## Slide 6: Capteurs
Capteur | Spécifications
Camera | RGB ou YUV 640x480 30fps ou 1280x960 12fps ou 1080p 30fps (v2 uniquement) Champ de vision horizontal : 57 degrés Champ de vision vertical : 43 degrés

## Slide 7: Capteurs
Capteur | Spécifications
Emetteur IR + Capteur de profondeur | Portée du capteur : 80cm – 6m (jouable entre 1,2 m – 3,5 m) (à partir de 50 cm pour les versions Kinect for Windows)
Moteur d’inclinaison | Marge de déplacement : ± 27 degrés

## Slide 8: Capteurs
Capteur | Spécifications
4 Microphones | Suppression du bruit ambiant Suppression de l’écho Intégration avec le moteur de Reconnaissance Vocal de Windows (Windows Speech Recognition) Indice de confiance réglable entre 0 et 1.0f Gestion des mots reconnus, des mots hypothétiques

## Slide 9: Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 10: Pré-requis pour démarrer
Installation des SDKS
  1 SDK (version 1.8)
  Kinect Tool Box
    Examples de logiciels au dessus du SDK pour tester la Kinect
  Speech Recognition (différents langages)

## Slide 11: Architecture – Accès aux flux d’information
KinectSensorCollection
KinectSensor
KinectSensor
ColorStream
DepthStream
SkeletonStream
AudioSource

## Slide 12: Live Coding
Démonstration des capacités de base de la Kinect

## Slide 13: Live Coding : Focus sur les gestures
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 14
Focus sur les typologies de points détectés

## Slide 15
Modèle UML
SkeletonFrame
Skeleton
Skeleton
JointCollection
Joint (Head)
Joint (ShoulderCenter)
Etc.
SkeletonPoint
JointType

## Slide 16: Framework pour les mouvements
Rien de fourni avant le SDK V2
Le SDK toolkit 1.5-1.8 fourni des exemples à compiler soit même
* face traking
* interaction (gestion de la sourie avec la main : position, press and grip)
Travail important si on veut gérer d’autres mouvements.
Frameworks publique disponibles
* Kinect Toolbox (utilisé dans cette demo)
* Vitruvius

## Slide 17: Live Coding
Démonstration de suivi du squelette et de détection de mouvements

## Slide 18: Live Coding : Focus sur lA reconnaissance vocale
Présentation du matériel
Live Coding : Application Windows utilisant Kinect
Démo : Focus sur les Gestures
Live Coding : Reconnaissance vocale et Robotique

## Slide 19: Schéma d'architecture générale du robot
RS232
EPIA NANO P920
MOTOR_BOARD_32
MECHANICAL_BOARD
EEPROM
MOTEURS
PONT EN H
ROUES PROPULSION
ROUES CODEURS
CONTROLEUR CODEURS
CODEURS INCREMENTAUX
REGULATEURS DC-DC
BATTERIES
SERVOS
ACTIONNEURS
PUISSANCE
ORCHESTRATION
STRATEGIE CENTRALE
MOTORISATION

## Slide 20
Focus sur la reconnaissance vocale
RS232
EPIA NANO P920
Détection de commandes
(left / right / forward / backward / stop)
Envoi d’une commande sous forme de liaison Série Ex : mw2020 pour faire tourner les 2 moteurs doucement
Carte électronique principale
Carte électronique « Moteurs »

## Slide 21: Uart / Serial Module
Inclus dans le package System.IO.Ports et la classe SerialPort
Permet d’avoir le même niveau de fonctionnalité que HyperTerminal ou Termite
+ utilisé que l’USB ou l’Ethernet pour faire le lien entre des cartes mères et de l’embarqué
Paramètres à intégrer
  Taux de transmission (en bauds) : Ex : 115 200 bauds
  Test de parité de bits (pour la correction d’erreurs). En général, aucun
  Nombre de bits de données : Ex : 8
  Bits de Stops (En général 1)

## Slide 22: Nao - robot de Aldebaran

## Slide 23: Questions ?